## Slide 1: Metody teledetekcyjne w badaniach atmosfery. Wykład 10 Detektor SEVIRI na satelicie MSG
Krzysztof Markowicz
kmark@igf.fuw.edu.pl

## Slide 2: Historia funkcjonowania satelitów Meteosat
Satelity Meteosat pierwszej generacji:
  Meteosat-1 1977-1979
  Meteosat-2 1981-1991
  Meteosat-3 1988-1995
  Meteosat-4 1989-1995
  Meteosat-5 1991-2007
  Meteosat-6 1993-2012
  Meteosat-7 1997-2013
Satelity Meteosat drugiej generacji (MSG):
  Meteosat-8 2002-2019
  Meteosat-9 2005-2021
  Meteosat-10 2012-2022
  Meteosat 11 2015-
Satelity Metesat trzeciej generacji (MSG)
  Meteosat-12 (MTG-I1) 2022 -

## Slide 4
Channel & wavelength (microns) | Spectral Band upper-lower wavelengths (microns) | Spatial Resolution (kilometers) | Principal Sensitivity
HRV 0.75 | 0.6-0.9 | 1 km | cloud texture, winds
VIS 0.64 | 0.56-0.71 | 3 km | cloud over land, winds
VIS 0.81 | 0.74-0.88 | 3 km | cloud over water, vegetation
NIR 1.6 | 1.50-1.78 | 3 km | cloud over snow
MIR 3.8 | 3.48-4.36 | 3 km | low cloud
IR 6.2 | 5.35-7.15 | 3 km | high water vapor
IR 7.3 | 6.85-7.85 | 3 km | middle water vapor
IR 8.7 | 8.30-9.10 | 3 km | total water vapor
IR 9.7 | 9.38-9.94 | 3 km | total ozone
IR 10.8 | 9.80-11.80 | 3 km | surface & cloud top temp., winds
IR 12.0 | 11.00-13.00 | 3 km | surface temp. correction
IR 13.4 | 12.40-13.40 | 3 km | higher clouds
Channel Wavelength (microns) | Spectral Band upper-lower Wavelengths (microns) | Spatial Resolution (kilometers) | Principal Sensitivity
HRV 0.75 | 0.6-0.9 | 1 km | cloud texture, winds
VIS 0.64 | 0.56-0.71 | 3 km | cloud over land, winds
VIS 0.81 | 0.74-0.88 | 3 km | cloud over water, vegetation
NIR 1.6 | 1.50-1.78 | 3 km | cloud over snow
MIR 3.8 | 3.48-4.36 | 3 km | low cloud
IR 6.2 | 5.35-7.15 | 3 km | high water vapor
IR 7.3 | 6.85-7.85 | 3 km | middle water vapor
IR 8.7 | 8.30-9.10 | 3 km | total water vapor
IR 9.7 | 9.38-9.94 | 3 km | total ozone
IR 10.8 | 9.80-11.80 | 3 km | surface & cloud top temp., winds
IR 12.0 | 11.00-13.00 | 3 km | surface temp. correction
IR 13.4 | 12.40-14.40 | 3 km | higher clouds

## Slide 5: Meteosat 8-9, skaner SEVIRI

## Slide 6
1 | 0,444 | VIS (niebieski) | Obserwacja aerozoli, cieni chmur, tworzenie obrazów w kolorze rzeczywistym
2 | 0,510 | VIS (zielony) | Obserwacja aerozoli, tworzenie obrazów w kolorze rzeczywistym
3 | 0,640 | VIS (czerwony) | Detekcja chmur, pokrywy śnieżnej, wegetacji; obrazy RGB
4 | 0,865 | NIR | Identyfikacja chmur, pokrywy śnieżnej, stresu roślin
5 | 0,914 | NIR (para wodna) | Pomiar zawartości pary wodnej w atmosferze
6 | 1,380 | NIR (para wodna) | Detekcja cienkich chmur typu cirrus
7 | 1,610 | NIR | Analiza mikrostruktury chmur, pokrywy śnieżnej, wegetacji
8 | 2,250 | SWIR | Mikrostruktura chmur, detekcja lodu i śniegu
9 | 3,800 | MWIR | Wykrywanie pożarów, temperatura powierzchni, mikrostruktura chmur
10 | 6,300 | TIR (para wodna) | Profilowanie pary wodnej, analiza dynamiki atmosfery
11 | 7,350 | TIR (para wodna) | Profilowanie pary wodnej, analiza dynamiki atmosfery
12 | 8,700 | TIR | Detekcja chmur, popiołu wulkanicznego, SO₂, pyłów
13 | 9,660 | TIR (ozon) | Pomiar całkowitej kolumny ozonu
14 | 10,500 | TIR | Temperatura powierzchni, detekcja chmur, popiołu, pyłów
15 | 12,300 | TIR | Temperatura powierzchni, detekcja chmur, popiołu, pyłów
16 | 13,300 | TIR (CO₂) | Profilowanie temperatury, wysokość wierzchołków chmur
Meteosat-12 (MTG-I1)

## Slide 7: Dodatkowe kanały Meteosat-12 (MTG-I1)
cztery kanały o wysokiej rozdzielczości przestrzennej (High Resolution Fast Imagery, HRFI), które umożliwiają szybsze i bardziej szczegółowe obserwacje:​
0,640 µm (VIS)
2,250 µm (SWIR)
3,800 µm (MWIR)
10,500 µm (TIR)​
Te kanały są szczególnie użyteczne w trybie szybkiego skanowania (Rapid Scanning Service), który pozwala na obserwację jednej czwartej dysku Ziemi (np. Europy) co 2,5 minuty, co jest kluczowe dla monitorowania szybko zmieniających się zjawisk atmosferycznych, takich jak burze czy pożary.

## Slide 11: Schemat układu optycznego

## Slide 13: Typy danych:
HRIT - High Rate Information Transmission
LRIT - Low Rate Information Transmission

## Slide 14: Produkty meteorologiczne
Profil wektora wiatru na podstawie ruchu chmur oraz gazów slajdowych (para wodna, ozon)
Analiza zachmurzenia, wysokość i typ zachmurzenia
Wilgotność w średniej i wyższej troposferze
Precipitation Index
Wysokość wierzchołka chmur (lotnictwo)
Promieniowanie dla czystego nieba (numeryczne prognozy pogody)
Masy powietrza
Dane dla ISCCP (International Satellite Cloud Climatology Project)
Całkowita zawartość ozonu w pionowej kolumnie
Kalibracja

## Slide 15
Earth Surface Channel 01 (VIS0.6) Clouds
High reflectance
Very thick clouds
Very thin clouds over land
Very thin clouds over ocean
Low reflectance
Sun Glint
Snow
Desert
Bare Soil
Forest
Ocean, Sea
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)

## Slide 16
Earth Surface Channel 02 (VIS0.8) Clouds
Sun Glint
Snow
Desert
Gras, Rice fields
Forest
Bare Soil
Ocean, Sea
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)
High reflectance
Very thick clouds
Very thin clouds over land
Very thin clouds over ocean
Low reflectance

## Slide 17
Earth Surface Channel 03 (NIR1.6) Clouds
High reflectance
Water clouds with small droplets
Water clouds with large droplets
Ice clouds with small particles
Ice clouds with large particles
Low reflectance
Sun Glint
Sand Desert
Gras, Rice fields
Forest
Bare Soil
Snow
Ocean, Sea
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)

## Slide 18
Earth Surface Channel 04 (IR3.9) Clouds
Daytime
High reflectance / Warm
Low-level Water Clouds (land)
Low-level Water Clouds (sea)
Cold Ice Clouds (small particles)
Cold Ice Clouds (large particles)
Low Reflectance / Cold
Sun Glint
Fires
Hot Sand Desert
Warm Tropical Areas
Cold Land
Ocean, Sea
Cold Snow
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)

## Slide 19
Earth Surface Channel 04 (IR3.9) Clouds
Nighttime
Warm
Low-level Clouds
Mid-level Clouds
High-level Clouds
Cold
Fires
Warm Surfaces (tropical oceans, seas, lakes)
Cold Surfaces (arctic ice areas)
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)

## Slide 20
Water Vapour Channel 05 (WV6.2) Clouds
Warm
High-level Clouds
Cold
Low UTH
High UTH
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)

## Slide 21
Water Vapour Channel 06 (WV7.3) Clouds
Warm
Mid-level Clouds
High-level Clouds
Cold
Low MTH
High MTH
(High-level warm surfaces)
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)

## Slide 22
Earth Surface Channel 07 (IR8.7) Clouds
Warm
Low-level Clouds
Mid-level Clouds
High-level Clouds
Cold
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)
Hot Land Surf.
Warm Sea Surf. (tropical oceans, seas, lakes)
Cold Land Surf. (arctic ice areas)

## Slide 23
Earth Surface Channel 08 (IR9.7) Clouds
Warm
Low-level Clouds
Mid-level Clouds
High-level Clouds
Cold
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)
Hot Land Surf.
Warm Sea Surf. (tropical oceans, seas, lakes)
(Areas of high IPV)
Cold Land Surf. (arctic ice areas)

## Slide 24
Earth Surface Channel 09 (IR10.8) Clouds
Warm
Low-level Clouds
Mid-level Clouds
High-level Clouds
Cold
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)
Hot Land Surf.
Warm Sea Surf. (tropical oceans, seas, lakes)
Cold Land Surf. (arctic ice areas)

## Slide 25
Earth Surface Channel 10 (IR12.0) Clouds
Warm
Low-level Clouds
Mid-level Clouds
High-level Clouds
Cold
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)
Hot Land Surf.
Warm Sea Surf. (tropical oceans, seas, lakes)
Cold Land Surf. (arctic ice areas)

## Slide 26
Earth Surface Channel 11 (IR13.4) Clouds
Warm
Low-level Clouds
Mid-level Clouds
High-level Clouds
Cold
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)
Hot Land Surf.
Warm Sea Surf. (tropical oceans, seas, lakes)
Cold Land Surf. (arctic ice areas)

## Slide 27
Earth Surface Channel 12 (HRV) Clouds
Jochen Kerkmann (EUMETSAT)
Sun Glint
Snow
Desert
Bare Soil
Forest
Ocean, Sea
High reflectance
Very thick clouds
Very thin clouds over land
Very thin clouds over ocean
Low reflectance

## Slide 28
Kompozycja barwna RGB uzyskana na podstawie pomiarów przyrządem SEVIRI na satelicie MSG2 o godzinie 06 UTC (a), 12 UTC (b), 16 UTC (c) dnia 16 kwietnia oraz o 12 UTC 17 kwietnia. Odcienie żółte odpowiadają pyłowi wulkanicznemu znajdującemu się ponad obszarem pokrytym chmurami. Barwy niebieskie oznaczają chmury zbudowane z kryształów lody, czerwone chmury zbudowane z kropelek wody, kolorem czarnym i brązowym oznaczone są obszary pozbawione zachmurzenia.

## Slide 36: Xrit2pic – program do czytania danych MSG

## Slide 37: Algorytmy używane do detekcji chmur
Chmury na zdjęciach satelitarnych:
mają wyższy współczynnik odbicia niż powierzchnia ziemi
niższą temperaturę niż powierzchnia ziemi
wykazują znaczną zmienność czasową przestrzenną współczynnika odbicia i temperatury
Znacznym problemem w przypadku pikseli o szerokości rzędu kilku kilometrów w lub większym jest występowanie chmur konwekcyjnych, których rozmiary mogą być znacznie mniejsze niż wielkość piksela.
Ponadto rzucanie przez chmury cieni na powierzchnie ziemi.

## Slide 38
Definicja poziomów wiarygodności

## Slide 39: Algorytm MSG - dzienny
Tmax, Tmean, Tmin – średnie klimatologiczne (miesięczne) temp. powierzchni ziemi
Stddev - liczone na podstawie wartości w piksela sąsiadujących

## Slide 40: Algorytm MSG - nocny
https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2007/msc/wrem/masika.pdf

## Slide 41: Algorytm dla detektora AVHRR